## Slide 1: 光源素材示意图
东莞康视达自动化科技有限公司

## Slide 2
条形光源
环形光源
面光源
底部背光
底部背光
侧部背光
底部开孔面光
侧部开孔面光
同轴光源
平面同轴光源
同轴平行光源

## Slide 3
东莞康视达自动化科技有限公司
点光源
高亮点光源
无影光源
圆顶光源
平面无影光源
环形无影光源
线性光源
线光
同轴线光
隧道光
光源1
尺寸标注 60+/-10mm

## Slide 4
东莞康视达自动化科技有限公司
相机

## Slide 5
20mm
140mm
20~45°
可调

## Slide 6
项目名称 | 相关参数 | 备注
相机 | 500w 2/3 | 黑白
镜头 | CST-TL1101 | 1倍
镜头工作距离 | 110mm | -
光源1 | CST-2BS5718-B | -
光源1工作距离 | 如图所示 | -
光源工作距离 | 如图所示 | -
视野 | 8.4mm*7.1mm | -
理论精度 | 0.0034mm/pixel | -
备注：使用条光倾斜照射，对产品来料位置要求严格
产品边缘本身毛刺较多，抓边稳定性不高
480±30mm
25±20mm
15~45°可调

## Slide 7
项目名称 | 相关参数 | 备注
相机 | 500w 1/2.5 | 黑白
镜头 | 35mm | 
镜头工作距离 | 480±30mm | -
光源1 | CST-2BS10238-W | 短边方向条光
光源1工作距离 | 如图所示 | -
光源2 | CST-2BS14738-W | 长边方向条光
光源2工作距离 | 如图所示 | 安装方式与短边一样
视野 | 81mm*60mm | -
理论精度 | 0.03mm/pixel | -
备注：使用条光倾斜照射，分次照射，水平方向条光拍摄一次，垂直方向条光拍摄一次
480±30mm
50±10mm
15~45°可调
90±10mm

## Slide 8
项目名称 | 相关参数 | 备注
相机 | 2000w 1英寸 | 黑白
镜头 | XF-MH01X445 | 0.1倍
镜头工作距离 | 445mm | -
光源1 | CST-RS21300-W | -
光源1工作距离 | 30±10mm | -
光源2 | CST-RS18060-W | 
光源2工作距离 | 50±10mm | -
视野 | 131mm*88mm | -
理论精度 | 0.024mm/pixel | -
445mm
30±10mm
50±10mm

## Slide 9
点光
圆顶
产品
相机
镜头
圆顶开孔直径50mm

## Slide 10
20mm
15~45°可调
49mm

## Slide 11
180mm
光源
被测物
相机镜头
200mm
环形光

## Slide 12
项目名称 | 相关参数 | 备注
相机 | 500w 1/2.5 | 黑白
镜头 | CST-MH0.4X49 V5 | 0.4倍
镜头工作距离 | 49mm | -
光源1 | CST-BS8629-IR940 | 红外条光
光源1工作距离 | 如图所示 | -
视野 | 14.25mm*10.75mm | -
理论精度 | 0.0055mm/pixel | -
控制器 | CST-DPS2460B-4TD | -
49mm
20±5mm
15~45°可调

## Slide 13
项目名称 | 相关参数 | 备注
相机 | 500w 1/2.5 | 黑白
镜头 | CST-MH0.4X49 V5 | 0.4倍
镜头工作距离 | 49mm | -
光源1 | CST-RS5390-R | 环光
光源1工作距离 | 如图所示 | -
视野 | 14.25mm*10.75mm | -
理论精度 | 0.0055mm/pixel | -
控制器 | CST-DPS2460B-4TD | -
49mm
20±5mm